## Slide 1: STVARNOVREMENSKA ANALIZA PODATAKA KORISNIKA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA
Petar Lazić
Diplomski rad br. 2586

## Slide 2: Sadržaj
Sustavi za praćenje lokacija vozila javnog prijevoza
Grupno opažanje okoline u praćenju lokacija vozila javnog prometa
Sustav za određivanje lokacija tramvaja na temelju korisničkih podataka
Simulacija
Zaključak

## Slide 3: Sustavi za praćenje lokacija vozila javnog prijevoza
Postoje razne metode:
  GPS
  Tehnike računalnog vida
  RF/RFID
  Bluetooth
Problem dojavljivanja rezultata:
  Korištenje mobilnih prijenosnih mreža (u vozilima ili na stanicama)
  Žično povezivanje stanica
  Širokopojasna mreža LoRaWAN
  Mobiteli (crowdsensing)

## Slide 4: Grupno opažanje okoline
Korisnici koriste sustav te također pružaju informacije
Moguće primjene:
  Praćenje raznih razina onečišćenja
  Mapiranje oštećenja na cesti
  Detekcija stanja u prometu
Aktivni ili pasivni
Izazovi:
  Deduplikacija podataka
  Optimizirano korištenje resursa
  Privatnost, sigurnost
  Integritet podataka

## Slide 5: Grupno opažanje okoline u praćenju lokacija vozila javnog prometa
Korisnici periodički dijele svoju lokaciju
Identifikator vozila je opcionalan -> iz povijesti lokacija se može otkriti o kojem se vozilu radi
Grupiranje korisnika koji su u istom vozilu
Mogući problemi:
  Krivo označeni korisnik
  Maliciozni korisnik: krivi broj vozila ili gore, lažne lokacije
Potrebne su periodičke provjere -> izbacivanje outliera
Slični projekti: aplikacija Tiramisu, Pittsburgh

## Slide 6: Sustav za određivanje lokacija tramvaja na temelju korisničkih podataka
Načini rada:
  Potpuno ručno – korisnik pokreće uslugu te odabire broj vozila
  Poluautomatski – korisnik sam pokreće uslugu no ne treba reći broj vozila
  Automatski – otkrivanje da li se korisnik vozi u tramvaju na temelju raznih senzora – puno kompleksnije
Usporedba sličnosti niza lokacija
Grupiranje putnika:
  Ako se zna broj vozila -> odmah se grupira
  U suprotnom se čeka dovoljno informacija -> bilježi se povijest lokacija te uspoređuje s poznatim grupama ili rutama tramvaja

## Slide 7: Sustav za određivanje lokacija tramvaja na temelju korisničkih podataka - nastavak
Osvježavanje lokacije putnika je raspoređeno tako da se ne osvježavaju svi odjednom
Komunikacija je zamišljena kao dvosmjerna -> uređaj putnika dobiva komandu od poslužitelja te šalje lokaciju
Također se pamte lokacije grupa tramvaja
  Lokacija grupe se računa kao prosjeka lokacija članova odnosno putnika

## Slide 8: Potencijalni problemi i rješenja
Izlazak iz tramvaja:
  Korisnik može ne isključiti dijeljenje
  slučajno ili namjerno (ako će uskoro ući u drugi tramvaj)
  Potrebno je detektirati izlazak -> nakon toga zaustaviti dijeljenje ili nastaviti detekciju dok se ponovno ne otkrije vožnja tramvajem
Otkrivanje uljeza
  Potrebno zbog malicioznih korisnika ili pogrešnih grupiranja
  Rješenja temeljena na grupi korisnika -> izbacivanje na temelju prosječne lokacije ili međusobnih udaljenosti
Skalabilnost – problemi premalo i previše korisnika

## Slide 9: Simulacija
Podaci dobiveni iz GTFS (engl. General Transit Feed Specification) datoteka
Odvojeni podaci za tramvaje, izračun vremena putovanja pojedinog tramvaja za svaki par stanica te zračne udaljenosti između tih stanica
Ograničenja simulacije:
  Samo dnevni tramvaji
  Samo „normalne” linije (radni dani)
  Put između stanica je ravna linija
  Lokacije korisnika nasumično pomaknute -> simuliranje nepreciznosti GPS-a
Dijelovi simulacije:
  Tramvaji, korisnici, stanice, logger, frontend, komponenta za predviđanje lokacija tramvaja

## Slide 10: Simulacija – nastavak
Opis dijelova:
  Tramvaji se kreću linearnom interpolacijom, na stanicama i okretištima čekaju neko vrijeme uz dojavu dolazaka i odlazaka
  Putnici se nasumično stvaraju na stanicama
  Stanice čekaju dojavu tramvaja pa zatim dojavljuju putnicima koji čekaju na njoj
  Putnici u tramvaji dojavljuju lokaciju komponenti za predviđanje
Performanse simulacije – faktor ubrzanja od 50 do 500 puta
  Ovisi o broju putnika i koliko putnika pruža informaciju o identifikatoru tramvaja
Nedostaci simulacije:
  Nedovoljan broj informacija – broj korisnika koji bi zapravo dijelio lokaciju, broj aktivnih tramvaja…
  Kašnjenje poruka u stvarnom svijetu
  Nepreciznost GPS-a

## Slide 11: Zaključak
Cilj je bio razviti rješenje za otkrivanje stanja u prometu pomoću podataka koji pružaju korisnici vozila javnog prijevoza
Simulacija je zadovoljavajuća no postoje mnoga moguća poboljšanja
Sljedeći korak je razvijanje mobilne aplikacije i poslužiteljskog dijela te testiranje u stvarnom svijetu
Najveći problem ovakvog sustava je kako proširiti ideju te kako potaknuti ljude da sudjeluju
Problemi:
  potrošnja baterije i ostalih resursa
  nedovoljna razina automatizacije
Moguće rješenje: nagrađivanje korisnika za sudjelovanje?

## Slide 12
HVALA NA POZORNOSTI!